Technická specifikace

pro zakázku s názvem:

Technická specifikace: Nákladní vozidlo

Nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb
Nákladní automobil - požadavky:	Pozn.
Nové nepoužité vozidlo
Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
Druh vozidla – nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb
Kategorie vozidla - N3G
Konstrukce, vysoká
Rozvor vozidla max. 3900 mm
Celková hmotnost vozidla min. 18000 kg
Přípustná celková hmotnost jízdní soupravy min. 36000 kg
Dvounápravové vozidlo 4x4
Konstrukční rychlost min. 90 km/hod.
Výkon motoru min. 213 kW
Motor min. EURO 6
Tlumič výfuku, na boku, vpravo
Ochrana chladiče dole
Motorová brzda vysokého výkonu, odstupňovatelná
Rezervní kolo včetně držáku
Tloušťka podélného hlavního rámu min. 8 mm
Převodovka automatická
Asistent rozjezdu
Vedlejší pohon, v závislosti na motoru, setrvačník, náboj drážkového hřídele 8x32x36 (DIN ISO 14)
Vedlejší pohon, v závislosti na převodovce
Rozdělovací převodovka se silničním a terénním převodovým stupněm, neutrální poloha
Odpružení přední nápravy listovými pery
Odpružení zadní nápravy listovými pery
Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy
Převod náprav pro komunální použití
Zvýšení nosnosti u přední nápravy pro zimní službu
Bubnové brzdy na přední i zadní nápravě
Pneumatiky přední nápravy volitelně 315/80R22,5 hnaná, S+T, bezdušová (154/150 K) rychlostní index G
Pneumatiky zadní nápravy volitelně 315/80R22,5 hnaná, S+T, bezdušová (154/150 K rychlostní index G
Nápravy s planetovými koly
Přední náprava, 9 000 kg,
Palivová nádrž minimální objem 300 litrů
Uzávěry všech nádrží (i AdBlue) uzamykatelné
Ochrana proti podjetí, zadní, kruhová (homologovaná na provoz na pozemních komunikacích)
Kabina krátká
Strana řízení (pravostranný provoz)
Počet míst k sezení
Komfortní sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené, s bederní opěrkou a přizpůsobením na ramena
Vyhřívání sedadla řidiče
Loketní opěrky sedadla řidiče
Klimatizace
Centrální zamykání
4 klíče od vozidla
Ovládání oken dveří elektrické
Zadní stěna kabiny řidiče s oknem
EU čelní zrcátko na straně spolujezdce
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané, elektricky nastavitelné
Zpětné zrcátko vyhřívané, el. nastavitelné
Test funkce svícení
Denní svícení a mlhová světla
Ochranná stříška pro zadní světla
Boční obrysová světla, LED
Přední světlomet, LED
Mlhový světlomet, LED
Směrová světla, boční, LED
Příprava pro světlomety vozidel zimní údržby, pod předním oknem
Příprava pro přídavné osvětlení na střeše kabiny řidič
Příprava pro rádiovou stanici s anténou CB na střeše kabiny řidiče
Chladicí box ve střední zadní části
Příprava, elektrická, pro sypač (signál dráhy / rychlosti)
2 houkačky na stlačený vzduch na střeše kabiny řidiče
2 ks pracovní světla na zadní části kabiny
1 ks pracovní osvětlení vzadu u závěsu pro přívěs, zapojené na vypínač hlavního pracovního osvětlení
2 ks výstražné LED světlomety oranžové barvy na střeše kabiny
Barva kabiny oranžová, originál ne přelak ani polep
Další výbava:
1 ks schránka na nářadí uzamykatelná (rozměry dle prostorových možností)
2 ks reflexní sklopná tabulka „A“
Boční zábrany proti vklínění/podjetí
Plastové blatníky na zadní nápravu
Zakládací klíny včetně držáku
Zástěrky a kryty čepů kol (min. vpředu)
Spojovací zařízení třída C50-X, průměr čepu 50 mm, včetně vývodů ABS, elektrozásuvky a vzduchových koncovek
Digitální tachograf na karty min. 2 řidičů
Montáž vysílačky s přípravou
Příprava na montáž MÝTO CZ
Čelní deska , tvar F1/C, podle DIN EN 15432-1 pro radlici, hydraulika vpředu
Hever 12t, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta

Systém pro výměnu nástaveb:
Nosič nástaveb pro vozidlo o celkové hmotnosti min. 18000 kg
Těžké provedení nosiče nástaveb pro výměnu plné cisterny cca 11000 kg
Zápis nástavby do technického průkazu
Systém musí umožnit rychlou výměnu nástavby, výměnu musí zvládnout jeden pracovník bez použití nářadí nebo zvedací techniky
Systém musí umožnit výměnu a provoz nástavby nosiče kontejnerů, cisterny a sypače
Plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče
Tlakový filtr oleje
Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídící modul) a regulace meziotáček motoru za přední kapotou a kabinou řidiče
Silový hydraulický okruh za kab. Pro ovládání nástaveb:
Hydraulický okruh pohonu nástavby s LS regulací
Hydraulická nádrž za kabinou
Ovládací obvod pro radlici - 2 pracovní okruhy
Ovládací panel na držáku v kabině.
Přídavné sdružené světlomety pod čelním sklem + denní svícení
Nosič kontejnerů hákový:
Dle normy DIN 30722, umožňující překládání kontejneru na přívěs
kapacita zdvihu 12 000 kg
výška háku 1 570 mm
Funkce automatického zastavení háku za vozidlem pro zachycení kontejneru ve výšce 1570 mm
doporučená délka kontejnerů 3 300 – 4 500 mm
ovládání nosiče z kabiny řidiče
hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem
Venkovní ovládání nosiče na levé straně vozidla
barevné provedení RAL 7021
Odstavné nohy pro výměnný systém
Mycí cisternová nástavba:
Cisternová nástavba na přepravu vody s možností vystříkávání, kropení, mytí komunikací a přilehlých ploch za pomoci přední lišty
Určeno pro výměnný systém
Odstavné nohy pro výměnný systém
Geometrický objem nádrže na vodu cca 7 000 l
Vodní čerpadlo odstředivé 550 – 1 650 l/min. při výtlaku až 138 m
Vodní čerpadlo plunžrové až 122 l/min. při 160 bar
Boční tlakový výdej koncovka STORZ typ C
Výstup gravitační 1x DN 2", 1x STORZ typ C
Plnění cisterny potrubím 3", 1x Storz typ B
Hmotnost nástavby cca 1 950 kg
Přední čerpací agregát, rozvody, boční vývody, nasávání přes kalník s odloučením kalů, sání zvětšené, filtrace sítem, … vodní agregát
Rozvod vody čerpadla s funkcí - vyčerpání a přečerpání vody, Možnost samonasávací, rozvody nerezové
Regulace výkonu vodního čerpadla z kabiny řidiče (i za jízdy)do nastavených parametrů (provedení IFM)
Součástí strojovny je samostatný automatický naviják s min 15 m a 1" hadicí, a nezávislým ovládáním
Vrchní lak - RAL oranž RAL 2011
11 ks vodních trysek tlakových na středové splachovací liště
Ovládání z kabiny řidiče
Samostatně spustitelný pár mlžných trysek v zadní části
Vysokotlaký agregát s příslušenstvím a pohonem
Ochrana obou čerpadel při poklesu hladiny a běhu na prázdno
šipka/kříž v LED provedení + oranž. maják 2 ks- LED pracovní světla
1 ks ve strojovně- LED světlo 1 ks v zadní části u tlakového čištění
1 ks odkládacího bočního žlabu v provedení Al
1 ks nerezového uzamykatelného schránka po pravé straně ve směru jízdy
přídavný chladič hydraulického okruhu s kompenzátorem
1 ks 10 m hadice C" a 1 ks 10 m hadice B"- 1 ks klíč B/C- 1 x redukce B/C- 1 ks uzavíratelné proudnice C- sada odstavných heverů NN3
Segmentová sněhová radlice:
Odklízecí šířka 2,6 m
Počet segmentů 3
Hmotnost cca 650 kg
Hydraulický zvedací a přetáčecí mechanizmus
Výstražné červené praporky
Výstražné reflexní červeno-bílé šrafy
Pojistný přepouštěcí oboustranný ventil proti nárazu na překážku
Jednotlivé segmenty odpruženy plochými vulkolanovými pružinami
Poziční osvětlení LED 24V
Pojezdová plná kola (2 ks)
Boční dorazy (2 ks)
Kuličkové rychlospojky
Standardní barva - oranžová (RAL 2011)
Gumové břity (250x30 mm)
Pevná pryžová zábrana proti přeletu sněhu
Odstavné nohy - pojízdné (s rolnami)
Sypačová nástavba:
Nesený, plně automatický sypač, který díky své konstrukci umožňuje provádět jak posyp solí a pískem, tak i drtí a dalšími obvyklými posypovými materiály větších frakcí
Pohon sypače hydraulický od hydraulického systému nosiče.
Objem zásobníku posypového materiálu cca 4 m3
Šíře posypu plynule nastavitelná cca 2÷12m
Sypané množství soli plynule regulovatelné cca 5 – 40 g/m2
Sypané množství inertního materiálu plynule regulovatelné
Maximální pracovní rychlost cca 60 km/h
Čidlo minimálního množství solanky
Snímač impulsů o rychlosti - elektronický
Symetrie posypu - elektrická
Připojovací ventil solanky DIN
Drtící hřídel i pera z nerez. oceli
Rozpojitelný pohon pásu a vynášecích hřídelí
Indikátor minimálního množství suchého posypového materiálu
Maják, oranžový 12/24V
Manipulační oka na bocích zásobníku
Centrální mazací body vynášení a drtící hřídele
Pracovní osvětlení rozmetadla, LED
Protikorozní povrchová úprava
Kypřící hřídel s lopatkami
Dávkovací zařízení.
Transportní pás
Odstavné nohy pro výměnný systém
Barva – oranžová RAL 2011
Záruka, termín dodání, platební a ostatní podmínky:
Záruka min. 24 měsíců
Termín dodání do 180-ti dnů od podpisu smlouvy
Návod k obsluze v ČJ
Povinná výbava dle platné legislativy ČR
Zaškolení obsluhy v místě předání vozidla
Zajištění servisních služeb vlastními zdroji